## Slide 1: ANSYS开关电源设计仿真平台
ANSYS 中国
Notes: 各位先進前輩們好，今天很榮幸能代表ANSYS與Cybernet公司簡報ANSYS在電源設計建立的仿真平台技術。

## Slide 2: 内容提要
开关电源概述及其挑战
ANSYS开关电源设计平台实现(包含传导EMI/EMC)
总结
Notes: 這是我今天報告的內容。

## Slide 3
电源& 驱动器
交通运输
电源变换/电网质量改善
驱动器
板上电源
航空航天
铁路运输
汽车
开关电源应用领域
無線充電
Notes: 開關電源的應用領域極廣，電源轉換、儲存、傳遞，和電能轉換動力等皆是，可以說是近代電力電子與大電力驅動非常重要的元件。

## Slide 4
开关电源应用领域
5G时代来临
需要更多更稳定的电源
Notes: 5G時代的來臨，資通訊的硬體設備需要更穩定的電源，大功率的供給需求與、一體化與可靠度，提高設計的複雜度。

## Slide 5: 开关电源面临的挑战
电磁部件设计分析
(变压器、电感、开关频率)
电磁兼容分析设计
（滤波电路、线缆、传导干扰）
开关器件设计
(IGBT、MOSFET、SCR)
开关电源系统设计
(主电路拓扑、控制原理)
电源系统
可靠性设计
热、应力设计
系統設計
Notes: 開關電源系統與其元器件主要有四大設計上的挑戰，元件上的設計需考量其電磁、結構與熱應力的設計，包含開關元件與電源磁性元件；系統電路上，電路的拓譜設計，驅動控制，以及寄生電感電容等特性，和內外影響的電磁干擾，EMI/EMC等。
最終考量其公差設計、優化設計與可靠度設計等，形成複雜的系統化問題。

## Slide 6: ANSYS开关电源设计仿真平台方案
ICEPAK
MECHANICAL
PExprt
Maxwell
Q3D
Simplorer
为工程师提供一个从部件到系统、从基本性能到复杂电磁兼容、从电磁设计到其它多物理域设计的多层次一体化平台
ANSYS 其它物理域软件 – 如ICEPAK、
MECHANICAL、FLUENT,
分析电源系统热、应力等特性
Maxwell – 部件电磁特性有限元分析工具；
PExprt – 变压器和电感专家设计工具；
Q3D Extractor – 提取PCB走线、接头及线缆的寄生参数，是进行EMI EMC仿真的重要工具；
Simplorer – IGBT、MOSFET参数化建模、
电源系统整体仿真分析
Notes: ANSYS針對開關電源設計提供完整的設計仿真平台方案，為工程師提供元件到系統，簡單至複雜化的電磁設計分析，建立整個多物理領域耦合的系統性分析整合平台。
ANSYS從電磁至系統依據不同層級需求永有對應的解決方案，PExprt與Pemag是變壓器和電感的專家設計工具，

## Slide 7: ANSYS开关电源设计仿真平台技术优势
热
电磁场
结构
流体
ANSYS:
Multiphysics
Solvers
XPrt
Tools
Simplorer
FEA Field Solvers
Q3D
控制算法、
子系统
部件
系统集成

## Slide 8: 内容提要
开关电源概述及其挑战
ANSYS开关电源设计平台实现(包含传导EMI/EMC)
总结

## Slide 9
开关电源在ANSYS平台上的设计流程
Model order Reduction
Co-simulation
Model Creation
Field Solution
Electronic Transformer ACT
Model Creation
CAD
Geometry only
RMxprt、PExprt、PEmag
Model Creation
Optimetrics-DX
Parametrics, Optimization,HPC
Maxwell 3D
3D FEA
ANSYS Mechanical
Thermal
Simplorer
IGBT、Mosfet and System Analysis
Q3D
Busbar Parasitics
Icepak AEDT Thermal with flow
EMtoIcepak
ACT
Model Creation
Notes: 電磁元件在ANSYS平台上的設計流程，可以直接匯入已經設計好的模型、或是利用ACT的模組產生模型，亦可以使用專家設計工具Pexprt設計好之後匯入Maxwell進行分析，Maxwell可以結合Mechanical以及Icepak進行多物理場耦合分析，

## Slide 10: 开关电源器件建模(IGBT、MOSFET)
Simplorer中IGBT参数化建模能体现其工作细节
電磁元件
电磁兼容
电源系统
開關元件
Power

## Slide 11
Simplorer IGBT、MOSFET特征化建模
Infineon :
eupec FZ600R12KE3
提取工具
输出特性 Vce-Ic
数据手册数据
電磁元件
电磁兼容
电源系统
開關元件
Power

## Slide 12
Simplorer IGBT、MOSFET特征化建模
测试 VS 仿真(Vce and Ic)
電磁元件
电磁兼容
电源系统
開關元件
Power

## Slide 13: 电磁部件设计建模（变压器，电感器）
激磁电感等基本参数设计
漏感、耦合电容等寄生参数
损耗、温升
体积、高度、封装
……………………
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 14: 电磁部件设计建模（变压器，电感器）
SIMPLORER
Maxwell
可以集成到Simplorer中进行系统仿真
PExprt: 变压器和电感电磁专家设计和优化工具
包含典型器件生产厂家模型库:
  铁芯, 骨架, 导线
  环形, 平面, 线绕
  圆线、Litz线、铜箔等
考虑集肤效应、临近效应、气隙效应和热效应
考虑绕组损耗、铁芯损耗、R,L,C参数和温升
可以与MAXWELL无缝集成进行更细致电磁场分析
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 15: 支持的典型厂家库
PExprt包含以下的厂家库:
AVX, Electrical Steel, Epcos, Ferroxcube, Magnetics, Metglas, Micrometals, Steward, and TDK
实际设计时，库里的部件可以作一些修改
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 16
PExprt 包含 (14) 铁芯形状
同心型和平面型选择: EE, EFD, EI, EP, ETD, POT, PQ, RM, UI, UU, T, I, and Drum
环形, 选择 toroidal component
层叠型，选择 Laminated component
支持的典型铁芯形状
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 17
支持的典型线型
Litz
Round
Foil
Square
Planar wire
Planar tech.
Note: Planar technology includes spacing between traces and board thickness
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 18
PExprt 设计流程-->指定性能指标
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 19
PExprt 设计流程-->指定设计目标
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 20
PExprt 设计流程-->快速得到结果
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 21
PExprt设计流程-->结果信息丰富
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 22
PExprt
直接用PEmag设计、分析、优化变压器或电感
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 23: 电子变压器- 拓扑
使用绕组编辑器来按要求任意连接线圈
重要: 所有线圈的匝数可单独
Core
gap
Bobbin
Insulation (green)
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 24: PEmag Integration in Maxwell
Maxwell 2D
Maxwell 3D
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 25: PExprt
直接用PEmag设计差模、共模滤波电感
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 26: PExprt和PEmag设计的磁性器件与Simplorer联合仿真
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 27: 电磁部件设计建模（变压器，电感器）
用FEA方法解决 2-D 、3-D 电磁场问题
分析 R,L,C, 力, 转矩, 损耗,饱和效应, 时变效应等
仿真:电感, 变压器, 电动机,发电机 , 执行器, 母排等
与Simplorer协同仿真
与PExprt
与ANSYS 其它物理域软件直接链接
Maxwell
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 28
Measured
自动自适应网格剖分
Ansoft核心技术之一，FEA计算精度的保证
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 29
Maxwell材料参数，可手动输入或调整
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 30
考虑电感边缘效应、非线性饱和、频率影响等
Maxwell电感计算
参数化优化设计
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 31
Winding Losses
Current Density
Flux Density
Maxwell全面分析变压器电感的场数据
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 32
Maxwell全面分析变压器电感的场数据
电源系统的电场分布
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 33: Maxwell：平板变压器案例 绕组越少的变压器对仿真要求越高
非标磁性元器件：平板变压器
Ferrite PQ Core
Primary turns = 4
Secondary turns = 2
Insulation layers between conductors
Fundamental Frequency = 100kHz
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 34: 铁氧体材料属性
随频率变化的磁导率实部和磁导率虚部
利用Simplorer的sheetscan功能提取datasheet数据
Sheetscan
Datasheet
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power
Notes: Simplorer sheetscan utility ?

## Slide 35: 铁氧体材料属性
Datasets used to define properties vs. frequency:
  Relative Permeability = pwl($perm,Freq)
  Magnetic Loss tangent = pwl($losstan,Freq)
Relative permitivity = 12
Conductivity = 0.5 (S/m)
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power
Notes: 磁导、损耗系数。

## Slide 36: 考虑温度特性的电导率材料属性
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 37: 考虑温度特性的磁导率材料属性
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power
Notes: 同样，定义磁导，但是非线性。

## Slide 38: 仿真结果
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 39: 仿真结果
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 40
Electronic Transformer Kit (ETK)
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 41
Electronic Transformer Kit (ETK)
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 42
Electronic Transformer Kit (ETK)
Maxwell to Simplorer
Maxwell to PSpice
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 43: 时间分解算法TDM大大提高电子变压器时域仿真效率
常规瞬态求解算法——按序求解所有的时间步：
t1
t2
t3
t4
tn
t0
t1
t2
t3
t4
tn
…
TDM 功能始于 R17(V2016)
TDM 瞬态求解算法——同时求解所有的时间步：
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 44: 时间分解算法TDM大大提高电子变压器时域仿真效率
Nonlinear Core
Primary and Secondary Solid Windings
Finite Elements: 900k
DOFs’: 1.5Mil
Time Steps: 1,000
Input Voltage Rising Time: 20ns
Currents
15A
Power Loss
17.5W
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 45: 时间分解算法TDM大大提高电子变压器时域仿真效率
Chart: 
| 64 | 128 | 256
HPC Performance | 13.7647 | 18 | 24
No-TDM: 6.5 day simulation on 8 cores
11 h:20min
08h:40min
06h:30min
Benchmark system used: Windows Server 2012 R2; 512 GB RAM per node; Clock Speed 2 GHz; 16 nodes and 448 cores (28 cores per node)
# Cores | # Core Distribution | TDM Simulation Time | Speed up
64 | 32 tasks x 2 cores/task | 11h:20min | 14X
128 | 64 tasks x 2 cores/task | 8h:40min | 18X
256 | 128 tasks x 2 cores/task | 6h:30min | 24x
開關元件
电磁兼容
电源系统
電磁元件
Power

## Slide 46
    电磁部件与电路协同系统仿真
電磁元件
開關元件
电磁兼容
电源系统
Power

## Slide 47
Transient overshoot Voltage: <=200mV
Load regulation: < 0.2% (10mV)
    电磁部件与电路协同系统仿真
電磁元件
開關元件
电磁兼容
电源系统
Power

## Slide 48
EMI source
Capacitive
Inductive
Radiative
Conductive
Space & Field
Conduction
Immunity
Low & Middle Frequency
LC Resonance
High Frequency
Low, Middle & High
Frequency
Coupling process
EMS
Shields
EMI Filters
Shields
Shields
Shields
EMI Filters
Emission
    开关电源电磁兼容仿真
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power
Notes: This page shows how to suppress noise by EMI filters.
/EMI filters are good for conductive noise passes, and shielding is very useful for space coupling passes.
/If you find out noise sources, this is very happy for you, you should set noise suppression devices or shields on a noise source closely.
/If you don’t catch EMI sources, you should set EMI filters to all doubtful places. And then, you should try to remove devices from PC boards or systems.

## Slide 49: 仿真解决电磁干扰关键点
模型建立： 建模体现源头、耦合路径、受扰体的细节
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 50: 仿真解决电磁干扰关键点
对地电容是共模电流的主要通道，仿真必须能体现该电容
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 51
Q3D Extractor 是电路板、连接器、母排和线缆电气寄生参数的快速提取工具.
与常用的布板工具有接口：
  Cadence
  Mentor
  其它典型工具
Q3D 包含两个工具:
  Q3D Extractor
  2D Extractor
Q3D Extractor – 简介
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power
Notes: 1) Q3D vs. Maxwell (regarding capabilities)
  Q3D uses only LINEAR permeability material
  Maxwell 2D uses LINEAR AND NONLINEAR materials
2) Q3D vs. Maxwell (regarding targeted market)
  Q3D is an extraction tool used to create netlists for subsequent system simulations
  Maxwell 2D is primarily a field analysis tool
3) Q3D vs. Maxwell vs. HFSS (regarding frequency range)
  Q3D best for frequency < 10MHz
  Maxwell 2D best for frequency < 10MHz
  HFSS best for frequency > 10MHz

## Slide 52
Once the layout is optimized, the next step is to extract the resistance, inductance and capacitance (RLC) parameters of the package.
For this we use the boundary element method in Q3D.
Example for two conductors.
Q3D Extractor – 简介
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 53: 开关电源电磁兼容仿真
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 54: 开关电源电磁兼容测试
54
Copyright © 2006 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
125 MHz sampling
10 ms recorded
VDC=200V nominally
(up to 600V)
50% (DC fan) load nominally
DC Power Supply
LISN
SMPS
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 55: 开关电源电磁兼容仿真
55
Copyright © 2006 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.
Blue elements are manually input from Q3D and are turned on/off
2 ns step size
4 ms total time
30-60 min Simulation time
VDC=200V nominally
50% (resistive) load nominally
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 56: 开关电源电磁兼容仿真
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 57: 开关电源电磁兼容仿真电磁兼容整改措施
Where/how to physically place shield
Where to electrically connect shield
Size and cost of shield
Is it all worth it?
Add Shield
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 58: 开关电源电磁兼容仿真电磁兼容整改措施
Core
Pri1
+12V
-12V
24V
15V
PN
Pri2
PB
PA
PC
Core
Pri1&2
+12V
-12V
24V
15V
PN
PB
PA
PC
Shield
Present Winding Cross-Section
Proposed (Shielded) Winding Cross-Section
?
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 59: 开关电源电磁兼容仿真电磁兼容整改措施
电源系统
電磁元件
開關元件
电磁兼容
Power

## Slide 60: 开关电源多物理设计
ANSYS把各物理域软件集成到同一个平台Workbench下，各模块之间无缝实现数
据共享和传输，相互之间还能迭代，使仿真模型最大限度接近物理实际模型

## Slide 61: 已有的 Two-way 电磁热仿真工作流程
Establish Connection for Geometry sharing, Volume/Surface Loss Mapping to Icepak
Complete EM analysis
Enable Temperature Dependent Materials
已有的two-way电热工作流程采用在ANSYS Workbench中的多次迭代来实现
该工作流程包含多个 GUIs (Workbench, Maxwell, Icepak, SpaceClaim)
需要非常多的设置和迭代，对使用者要求较高
Notes:   Import volumetric and surface losses from HFSS/Maxwell/Q3D into Icepak
  Import dielectric and resistive losses from EM tool into Icepak via the Workbench project schematic
  Volumetric and surface losses supported
  Export temperature feedback data from Icepak to EM tool
  Perform coupling iterations until desired level of convergence

## Slide 62: ANSYS全新的电热耦合ACT流程
Complete EM analysis
Launch ACT
在Maxwell里完成电磁分析
1
启动 “EM to Icepak” ACT
指定热仿真类型, 网格/求解设定和双向迭代设置
2
3
点击 Launch 建立 Icepak AEDT 设计
4

## Slide 63: Electro-Thermal ACT – 介绍
ACT脚本自动实现Maxwell电磁仿真模型到Icepak AEDT热仿真模型的转变
几何模型和材料特性可以从Maxwell引用到Icepak (对于新材料需要添加材料的热热性）
损耗密度自动从Maxwell映射到Icepak
热仿真的边界条件由选择Natural 或Forced Convection散热条件而自动生成
可设置网格剖分精度，对变压器来讲设置到5级（Fine)
可以设置自动双向的电热迭代（Maxwell里面需要设置材料的温度特性并允许温度反馈）
https://catalog.ansys.com/
Notes: The Electro-Thermal ACT can quickly and automatically setup a complete thermal simulation based on a pre-existing Maxwell 3D model

## Slide 64: Electro-Thermal ACT 下载安装
Download ACT from https://catalog.ansys.com/
Activate the ACT in AEDT: View > ACT Extensions
Click on Manage Extensions and click on the “+” sign to install extensions, select the wbex file downloaded from the ANSYS ACT Application Store
Works with 2019R1

## Slide 65: EM to Icepak ACT Example
From Wizards panel, click on EMtoIcepak to start ACT
Since planar magnetics often have very thin layers, the mesh resolution should be increased to 5(fine)
Number of Coupling Iterations: 4
Continue Icepak Iterations: Yes (set 200 iterations)
Select Launch to solve Icepak with 2-way coupling to Maxwell 3D Eddy Current
When solving is complete, select Finish to exit ACT

## Slide 66: EM to Icepak ACT – 仿真结果
Using 50V and 0.5ohm load

## Slide 67: 内容提要
开关电源概述及其挑战
ANSYS开关电源设计平台实现(包含传导EMI/EMC)
总结

## Slide 68: ANSYS提供完整的开关电源仿真设计平台方案
数字控制器CPU, ASIC
模拟控制器
电力电子
控制器
机电负载或传感器电网
电池或电网
- +
Simplorer
Q3D
PExprt
Maxwell,RMxprt
ANSYS 其它物理域软件 – 如ICEPAK、
MECHANICAL、FLUENT
多种仿真工具协助工程师设计和分析开关器件、磁性器件、驱动系统、控制算法等、系统响应等；
软件平台包含成熟先进的电源设计思路和模型，相当于一个专家系统；
具备热、应力等多物理域仿真能力；
虚拟实验平台低成本，高效率，无限拓展测试项目和优化分析空间
可以进行开关电源电磁兼容仿真；
模块之间无缝接口，客户可以根据需求灵活配置；

## Slide 69
让我们的技术助你们实现技术更新、智领先机！
协助用户取得附加价值才是我们最大的价值！