## Slide 1
CYG WAYON SJ-MOS 快充应用
上海长园维安微电子有限公司
郭建军

## Slide 2
内容摘要
关于长园维安
手机电池容量 & 充电器；
维安MOSFET 亮点；
公司简介
Q&A
Notes: 陌生品牌，我们是谁-10min

## Slide 3
电池容量&充电器功率
新一代55W华为超级快充，30分钟快速充电至85%6。疾速电量输出，强劲续航动力，从不妥协对速度的渴望。

## Slide 4
电池容量&充电器功率
Chart: 电池容量 mAH
| HW P30 | iQOO -vivo | Mate 20 | HUAWEI Mate X
电池容量 | 3650 | 4000 | 4200 | 4500


充电器功率 | 22.5 | 44 | 40 | 55

## Slide 5
充电速率 & 充电器功率
Chart: 充电器功率 W
| HW P30 | Mate 20 | HUAWEI Mate X
峰值功率 | 22.5 | 40 | 55


30分钟充电量 | 58 | 71 | 85

## Slide 6
充电器功率密度
Chart: 充电器功率W
| HW P30 | Mate 20 | HUAWEI Mate X
峰值功率 | 22.5 | 40


功率密度W/cm3 | 0.38 | 0.62

## Slide 7
充电器功率密度
Chart: 
| A1719 | A1718 | A1540 | LA45NM150 | UC12V1A5G01 | UP0830 | HW-059200CHQ | KQC001 | SPT100AS-45C | HAC-A-ADHMM-UKV-P | CDQ02ZM | HW P30 | Mate 20 | ACF
功率(W)
拓扑
输出
输入
初级MOSFET
次级 MOSFET
IC
尺寸cm3
重量g
功率密度W/cm3 | 0.48549 | 0.39784 | 0.33027 | 0.42261 | 0.32345 | 0.46877 | 0.35377 | 0.38884 | 0.41592 | 0.37919 | 0.36985 | 0.10549 | 0.37793 | 0.283 | 0.47195 | 0.28495 | 0.38 | 0.62 | 0.91
Notes: 平均数是0.381W/cm3

## Slide 8
充电器 & ACF拓扑
Key Specs:
Input: 90 – 265 VAC
Output: 3.3V, 5V, 9V, 11V, 12V, 15V, 20V
Output Current: 3A Max
Output Power: 30W Max
Output Port: USB-PD 3.0 or PPS
Efficiency: > 93% full power efficiency with an all silicon design 基于硅材料原边MOSFET
power density 15W/in3/ , 0.91/cm3
Key Features:
Integrated ultra-high-voltage active clamp FET/ driver/ startup voltage regulator
Advanced adaptive digital control
Tight switching frequency regulation for improved input EMI filter utilization
Up to 140kHz Switching Frequency Operation

## Slide 9
充电器 & ACF拓扑
摘自TI training 材料

## Slide 10
充电器 & ACF拓扑
摘自TI training 材料

## Slide 11
功率密度和功率MOSFET
Planar MOSFET Ron,sp ∝ BV2.5
SJ-MOSFETFET Ron,sp ∝ BV1.32

## Slide 12
Super Junction MOSFET 优势
Chart: TO-247,TO-220 封装MOSFET最小内阻对比
| TO-247 | TO-220
VDMOSFET | 160 | 190
SJ-MOSFET | 15 | 45
Notes: 在高功率产品比如车载充电机OBC，充电桩模块电源等高功率，紧凑体积应用中，SJMOSFET
具有0.1Ω，0.07Ω，0.04Ω 超低内阻600V, TO-220, TO-247 标准封装产品可供
选择。传统的Planar MOSFET 几乎没有对应规格产品。

## Slide 13
维安 MOSFET 亮点
SOT-223-2L 具有600V, 650V,700V,900V规格
DFN8*8
Notes: 在超薄，小尺寸等高功率电源应用，SJ-MOSFET 具有TO-252, TO-251,SOT-223 和
DFN 5*6, DFN8*8 超薄贴片封装。在LED 等应用中贴片封装可替换传统直插DIP 封装器
件，降低物料和生产成本。

## Slide 14
维安 MOSFET 亮点
WMU13N65EM
0.4Ω/650V
窄脚,更低的安装高度；
更平滑的开关波形；
EMI裕量更高
Notes: 今天干货
TO-220 NL 窄脚,更低的安装高度；
相比TO-220F宽脚，PCB 孔尺寸较大，避免扩大引脚安装孔带来爬电距离减小问题；

## Slide 15
维安MOSFET 亮点
优势：
1- 卡位构件可以实现器件引脚完全插入PCB，同时保留一定空间；方便残留物的清理；
2- 提高生产效率，降低成本；

## Slide 16
维安MOSFET 亮点
易组装，热阻低
半/全桥拓扑无需使用绝缘垫
(3200VAC,100%测试)
热阻与普通TO-220一样
省去绝缘垫片和绝缘粒
节省或者减小散热片

## Slide 17
维安MOSFET 亮点
TO-220F
TO-220F SL
4mm
温升效率与TO-220F差异小；
无螺丝孔，高度变小约4mm
卡簧固定到散热器

## Slide 18
维安MOSFET 亮点
1200V
Notes: 针对海外市场高电压市场推出800V, 900V器件，并且已经量产交付。

## Slide 19
维安MOSFET 亮点
Chart: 800V MOSFET RDSON
| 03N80 | 05N80 | 06N80 | 07N80 | 08N80 | 10N80 | 11N80 | 12N80 | 13N80 | 15N80 | 25N80 | 30N80 | 35N80
 | 4 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.38 | 1.03 | 0.8 | 0.62 | 0.48 | 0.36 | 0.26 | 0.195 | 0.128
针对国际高电压市场推出800V,900V器件，并且已经量产交付。
Notes: 针对海外市场高电压市场推出800V,900V器件，并且已经量产交付。

## Slide 20
维安MOSFET 亮点
针对国际高电压市场推出800V,900V器件，并且已经量产交付。15N90,12N90 Q3发布
Chart: 900V MOSFET RDSON
| 03N90 | 05N90 | 09N90 | 12N90 | 15N90
 | 5.2 | 3.1 | 1.37 | 0.75 | 0.45
Notes: 针对海外市场高电压市场推出800V,900V器件，并且已经量产交付。

## Slide 21
维安MOSFET 亮点
PN | BV(V) | Rds(on) (Ω) | 封装 | 状态
WMF04N65C2 | 650 | 2 | SOT-223-2L | 量产
WMF07N65C2 | 650 | 1.2 | SOT-223-2L | 量产
WMF09N65C2 | 650 | 0.98 | SOT-223-2L | 量产
WMF10N65C2 | 650 | 0.72 | SOT-223-2L | 量产
WMZ26N60C2 | 600 | 0.19 | DFN8*8 | Q3
WMU13N65EM | 650 | 0.4 | TO-220-NL | Q3
WMV13N80M3 | 800 | 0.48 | TO-251/NIPAK | 量产
WMP09N90C2 | 900 | 1.37 | TO-251 | 量产
WMB48N10T2 | 100 | 0.008 | PDFN5*6 | 量产
WMS13N10T2 | 100 | 0.008 | SOP8 | 量产
手机快充推荐MOSFET型号
Notes: 针对海外市场高电压市场推出800V,900V器件，并且已经量产交付。

## Slide 22
案例: 三星快充
终端客户: Samsung fast charger
PN: WMP09N90C2 TO-521/900V/1.37Ω
状态： 批量交付
机型：EP-TA2008E
Notes: 主要出货给三星总部 印度elentec 三星工厂 应用于三星s9 旗舰机快充；
WMN09N90C2（对应英飞凌IPI90R1K2C3)

## Slide 23
长园维安集团概况
股票代码: 600525 SH
CYG (长园集团 ):
长园集团是1986年由中科院创立的国家级高新技术企业；专业从事电动汽车相关产业、智能工厂装备及解决方案、电路保护元器件、智能电网设备的研发、制造与服务；
SRIM(上海材料研究所):
上海材料研究所是1946年成立的国有大型研究单位。至上世纪九十年代，己成为我国机械工业工程材料技术的核心研发机构。
Notes: 长园电子热缩套管
最近的新闻：格力电器收购长园集团20%股份；
目前，长园维安也是长园集团唯一研发半导体产品的子公司；

## Slide 24
关于长园维安
成立时间: 1996.5
注册资本: 738万美元
总资产: 5970万美元
年销售额（2017） : 6700万美元

## Slide 25
机构分布
AUSTRALIA
NORTH
AMERICA
SOUTH
AMERICA
AFRICA
EUROPE
ASIA
西安:
研发中心
日本:
销售办公室
韩国:
销售办公室
美国:
销售分公司
台湾:
销售办公室, 应用实验室
上海: 总部,
工厂,
研发中心
深圳:
销售办公室, 应用实验室
Notes: 总部：上海浦东。
研发中心：西安，美国、欧洲人员合作。
销售机构：上海、深圳、台湾、韩国、日本、美国、欧洲等
测试中心：上海、深圳、西安、天津，台湾。
合作测试中心：北京、成都。

## Slide 26
知识产权体系
1987
开始研发电路保护产品
~Now
在Power MOS，半导体器件，高分子PTC等产品及应用上拥有93篇专利
6 篇美国专利
6 篇日本专利
2 篇台湾专利
Notes: 拥有93篇专利, 6 篇美国专利, 6 篇日本专利, 2 篇台湾专利

## Slide 27
维安优势- 领先技术工艺
C2: 更好的效率和EMI特性.
EM: 出色EMI特性.
Notes: 仅次于C7 系列产品也使用深沟槽工艺；

## Slide 28
体系认证：
ISO9001
ISO14001
TS16949
产品认证：
UL
TUV
有害物质管理认证：
SONY GP Cert.
实验室管理认证：
UL—CDTP Lab
TUV—TMPL Lab
维安优势-质量管理体系
Notes: 规格书的信息真实性，质量管控；

## Slide 29
维安优势-质量管理站点
Notes: 规格书的信息真实性，质量管控；

## Slide 30: 维安优势-Inspection ability
Notes: 上海长园维安测试中心是一家提供半导体功率器件、客户应用分析、器件可靠性和器件失效分析的开放性实验室。30多年的投入和积累，建立了上海测试中心、西安实验室、深圳实验室、台湾实验室。就上海测试中心的面积达1200平方米。总累计设备投入4000万元。拥有先进的设施设备100余台，经验丰富的专业人员40余名。

## Slide 31
维安优势-严格工业级标准可靠性测试
Test Item | Test Condition | Duration | Sample Size | Acc/Reject | Referenced standard
HTGB | TA= 150°C , Vgs=30V | 1000 hrs | 77pcs*3lots | 0/1 | JESD22-A108
HTRB | TA = 150°C , Vds=80%Vdsmax. | 1000 hrs | 77pcs*3lots | 0/1 | JESD22-A108
HTSL | TA = 150°C | 1000 hrs | 77pcs*3lots | 0/1 | JESD22-A103
PCT | 121°C 205KPA 100%RH | 96 hrs | 77pcs*3lots | 0/1 | JESD22-A102
TCT | -65°C to 150°C, air to air, | 500 cycles | 77pcs*3lots | 0/1 | JESD22-A104
SJ-MOSFET process platform own over 10000hours test life time

## Slide 32
维安优势-专业技术支持团队
应用支持团队
上海总部：电源专职 1 FAE 华东区域
深圳应用中心：电源专职 4 FAE 华南区域
西安应用中心：电源专职2AE
台湾办事处： 电源专职 1 FAE
…..
Wayon Shanghai (H.Q)
Wayon Taiwan
Wayon Shenzhen
Wayon Japan
Wayon Xi’an
Wayon Europe
Wayon U.S.A
Wayon Korea
Shanghai
Shenzhen
Xi’an

## Slide 33
维安优势-完整的应用测试系统
200M,2.5G采样率
TCP0030A 30 A RMS 最大电流能力。
50 A 峰值脉冲电流能力
Notes: 可靠性测试设备：恒温恒湿箱，无纸记录仪，红外测温仪
功能测试设备：功率计，电子负载，交流源
示波器及组件：
直流至 >120 MHz 带宽 示波器：

## Slide 34
小结
1- 量产高压产品规格覆盖：600V,650V,700V,800V,900V,
在研1000V，1200V 超高压MOSFET;
2- 增强性能设计： 优化开关速度和雪崩特性，易用性更强；
3- 创新封装：
a- 国际首款量产高压内置绝缘封装功率MOSFET；
b- 国内首款量产高压SOT-223-2L 超小超薄封装；
c- 宽脚，窄脚TO-220F封装；
d- 具有绝缘支架的TO-251封装；
e- DFN 8*8 ;
4- LV-MOSFET & LOAD SWITCH
5- 有效及时的技术支持服务；
6- 上市公司实力保证客户产品持续创新领先的优势

## Slide 35
Q&A

## Slide 36
关注长园维安公众号，
可领取我们一份MOSFET应用手册