## Slide 1: 士兰微LED照明产品 及SDH771X在光电一体化的应用

## Slide 2: 士兰LED照明产品 非隔离驱动方案 隔离驱动方案

## Slide 3: 非隔离驱动方案 低PF的方案 高PF、低谐波的方案 高压线性

## Slide 4: SDH771X & SDH775X – 低PF，去VCC电容
SDH771X | SDH775X
双芯片 | 单芯片
OVP多种选择 | 无OVP
≤13ohm | ≥12ohm
分频率版本 | 高频率版本
SOP-7 DIP-7 | SOP-7 SOT-334

## Slide 5: SDH771X & SDH775X
SDH7752 | SDH7753B | SDH7753
18 | 15 | 12
SDH7711A | SDH7711 | SDH7712 | SDH7713 | SDH7714
13 | 7.5 | 5.0 | 2.8 | 1.9
5
7
9
12
15
18
24
18
12
7.5
5.0
2.8
1.9
Rds_on(Ω)
Power(W)
15
50
36

## Slide 6: SDH771X-双芯片去VCC电容
产品特点：
非隔离降压拓扑
集成高压供电电路
去VCC启动电阻，供电电容
内置500V高压MOS
线性和负载调整率好: ±3%
系列产品：
SDH771XS/XD无OVP功能
SDH771XSE无OVP功能，高达150K频率，
去输出阻容
SDH771XSC内置OVP，通过电感调空载电压
SDH771XF为外置Rovp电阻方案，
ROVP可做使能脚

## Slide 7: SDH771X-双芯片去VCC电容
产品列表
Part No | In-mos | Rds_on | package | Power
SDH7711AS/SE | 500V | 13 | SOP-7 | 15W
SDH7711ASC | 500V | 13 | SOP-7 | 15W
SDH7711S/SE | 500V | 7.5 | SOP-7 | 18W
SDH7711SC | 500V | 7.5 | SOP-7 | 18W
SDH7712S/SE | 500V | 5 | SOP-7 | 24W
SDH7713S/SE | 500V | 3.8 | SOP-7 | 35W
SDH7712D | 500V | 5 | DIP-7 | 30W
SDH7713D | 500V | 3.8 | DIP-7 | 40W
SDH7711ASF | 500V | 13 | SOP-7 | 15W
SDH7711SF | 500V | 7.5 | SOP-7 | 18W
SDH7712SF | 500V | 5 | SOP-7 | 24W
SDH7713SF | 500V | 3.8 | SOP-7 | 35
SDH7712DF | 500V | 5 | DIP-7 | 30W
SDH7714DF | 500V | 1.9 | DIP-7 | 50W

## Slide 8: SDH775X-单芯片去VCC电容
Part No | In-mos | Rds_on | package | Power
SDH7752J/F | 500V | 18R | SOT33-4 | 10W
SDH7752S | 500V | 18R | SOP-7 | 12W
SDH7753BS | 500V | 15R | SOP-7 | 15W
SDH7753J/F | 500V | 12R | SOT33-4 | 16W
SDH7753S | 500V | 12R | SOP-7 | 18W
产品特点
非隔离降压拓扑
单芯片集成500V MOS管
省外围VCC启动电阻和VCC电容
线性和负载调整率好: ±3%
S/F封装脚位可直接替换竞品
产品列表

## Slide 9: SDH775XH- 去续流二极管
新品送样
最后一个固定参数的非感性器件

## Slide 10: SDH698XR – 高P去COMP电容T管解决方案
产品特点
高压直供技术, 外围少BOM成本低
省COMP补偿电容,防潮湿防漏电防断裂
4PIN用于散热, 性能极佳
SDH6984RC为巴西市场定制低谐波方案
Part No | In-MOS | Rds_on | Package | Pin
SDH6981R | 550V | 6.5 | SOP-8 | 9W
SDH6983R | 550V | 4.0 | SOP-8 | 15W
SDH6984R | 550V | 1.9 | SOP-8 | 18W
SDH6984RC | 550V | 1.9 | SOP-8 | 18W
SDH6983D | 550V | 4.0 | DIP-8 | 18W
SDH6984D | 550V | 1.9 | DIP-8 | 24W
产品列表

## Slide 11: SDH6984RC – 最佳的单次谐波T管解决方案
Vinac | 单次谐波 |  |  |  | 
 | 3 <30*λ | 5 <10 | 7 <7 | 9 <5 | 11 <3
127V | 24.7 | 5.8 | 5.1 | 1.3 | 1.3
220V | 13.7 | 5.4 | 3.9 | 1.6 | 1.5

## Slide 12: SDH790X – 去VCC电容，低谐波
产品特点：
高压单芯片工艺
无VCC电容
无COMP电容
与SDH771X管脚兼容
OVP通过单个电阻设置
单次谐波符合class C，满足巴西、印度标准

## Slide 13: SD6501X-高压线性
产品特点
仅需要3个外围器件
内置500V高压MOS管
线性工作模式，无高频EMI
大功率应用时,可以多颗芯片并联工作
产品列表
Part No | Channel | Package | Tsc | Power
SD6501HE | 1 | ESOP8 | 155℃ | 7W
SD6501D | 1 | TO252 | 155℃ | 10W
SD6501DN | 1 | SOT89 | 155℃ | 7W

## Slide 14: 隔离驱动方案 低PF驱动方案 隔离高PF、合封3-40W方案

## Slide 15: SD761X – 低P，PSR，去VCC电容电阻
产品特点：
PSR原边控制单芯片
省去启动电阻
省去VCC电容
内置OVP,彻底防潮湿
7W以下规格可省去RCD吸收
Part No | In-MOS | Rds_on | Package | Power
SDH7611AS/ASC | 650V | 26 | SOP-7 | 5W
SDH7611S/SC | 650V | 13 | SOP-7 | 7W
SDH7612AS | 650V | 9 | SOP-7 | 9W
SDH7612S | 650V | 4 | SOP-7 | 12W
SDH7612D | 650V | 4 | DIP7 | 15W
SDH7614D | 650V | 2 | DIP7 | 28W
产品列表

## Slide 16: SD682X – 高P，PSR，去COMP电容
产品特点：
原边电流控制，无副边反馈
省comp补偿电容电阻
脚位直接对应SD680XSE/680XDC
THD<10%，无需加补偿
专利恒流技术保证批量一致性±2.5%
Part No | In-MOS | Rds_on | Package | Power
SD6821S | 650V | 8.2 | SOP-7 | 7W
SD6822S | 650V | 4.4 | SOP-7 | 9W
SD6824S | 650V | 1.95 | SOP-7 | 15W
SD6824D | 650V | 2.3 | DIP-7 | 18W
SD6827D | 650V | 1.1 | DIP-7 | 22W
产品列表

## Slide 17: SD689XAH – 高P，PSR，大功率合封
产品特点：
原边电流控制，无副边反馈
专利恒流技术保证批量一致性±2.5%
增强输入端防打火功能
内置高压MOS管，集成度高
业界第一款>40W大功率贴片封装
产品列表
Part No | In-MOS | Rds_on | Package | Power
SD6897AH | 650V | 0.96 | EHSOP-5 | 32W
SD6898AH | 650V | 0.55 | EHSOP-5 | 40W

## Slide 18: 调光调色驱动方案 低PF调光驱动方案 高PF调光驱动方案

## Slide 19
产品特点：
支持PWM/ADJ调光线性调光
PWM调光深度1%，ADJ调光深度5%（ADJ-1%正在研发中）
可以多芯片并联工作,大功率输出
OVP外部可设
SD679X－低P降压调光驱动芯片
Part No | PMAX（W） | Package
SD6792D | 30 | DIP7
SD6794S | 40 | SOP7
SD6794D | 50 | DIP7
产品列表：

## Slide 20: SD7880 – 高P可调光驱动芯片，隔离PSR方案
SD7880：
隔离，高PF，PSR控制（CC,CV）
兼容PWM和模拟两种调光方式
调光深度到3%以下
外置MOS,可输出80W

## Slide 21: SD7551 – 3合1信号转换芯片
器件38 VS 4
传统信号转换电路

## Slide 22: SD7551 – 3合1信号转换芯片
产品特点：
集成度高，外围器件少
Vin耐压100V，可直接接到LED+
兼容电阻，0-10V调光器（包括无源）和PWM
灵活设置调光曲线（且可自定义）
SYNC功能,解决多机并联不同步问题,信号衰减问题
可提供SOP8封装的SD7558A

## Slide 23: AC-DC恒压电源 给BLE，WIFI ，2.4G供电

## Slide 24: SDH8312 – Buck，分压电阻调节输出电压
产品特点：
Buck/Buck-boost 非隔离
高压供电，无启动和供电回路
内置650V高压MOSFET
可做3.3V、5V、12V以及更高电压的输出

## Slide 25: SDH832X – Buck，外围最简方案
产品特点：
Buck非隔离
高压供电启动
内置650V高压MOSFET
VSET管脚可设置三种输出电压
12V、15V、18V电压的输出
VSET | Vo
悬空 | 12V
51K | 15V
接地 | 18V

## Slide 26: 结束语
士兰微将结合自身6/8/12吋生产线，带给客户更具优势的照明产品；

## Slide 27: 谢谢！